检 测 报 告

| 样品类别：废水 | 第1页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23 | 污水总排口 | 23UG040A | 液态 |
| 2、检测结果 |
| 样品名称和编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 |
| 23UG040A 污水总排口 | pH | 无量纲 | 7.22 | 6-9 |
|  | 氨氮 | mg/L | 3.86 | 20 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 56 | 200 |
|  | 总汞 | mg/L | 0.00002L | 0.05 |
|  | 总铅 | mg/L | 0.01L | 0.5 |
|  | 总砷 | mg/L | 0.031 | 0.5 |
|  | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.1 |
|  | 总钴 | mg/L | 0.407 | 1.0 |
|  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 4.0 |
|  | 总镍 | mg/L | 0.069 | 0.5 |
|  | 总铜 | mg/L | 0.001L | 1.0 |
| 备注 | 限值参照《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB 25467-2010表2标准限值 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |
| 本页以下为空白 |

检 测 报 告

| 样品类别：废水 | 第2页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23 | 见下表 | 见下表 | 液态 |
| 2、检测结果 |
| 样品名称和编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 |
| 23UG041A 生产废水（硫化入口） | pH | 无量纲 | 7.16 | — |
|  | 总汞 | mg/L | 0.00002L | — |
|  | 总砷 | mg/L | 3.58×103 | — |
|  | 总镉 | mg/L | 21.8 | — |
|  | 总铅 | mg/L | 20.3 | — |
|  | 总钴 | mg/L | 58.3 | — |
|  | 总镍 | mg/L | 0.216 | — |
| 23UG042A 生产废水 （一号电化学出口） | pH | 无量纲 | 7.33 | 6-9 |
|  | 总汞 | mg/L | 0.00002L | 0.05 |
|  | 总砷 | mg/L | 0.347 | 0.5 |
|  | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.1 |
|  | 总铅 | mg/L | 0.01L | 0.5 |
|  | 总钴 | mg/L | 0.007L | 1.0 |
|  | 总镍 | mg/L | 0.05L | 0.5 |
| 23UG043A 制酸厂循环水排污水 | pH | 无量纲 | 7.28 | 6-9 |
|  | 总汞 | mg/L | 0.00002L | 0.05 |
|  | 总砷 | mg/L | 0.122 | 0.5 |
|  | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.1 |
|  | 总铅 | mg/L | 0.01L | 0.5 |
|  | 总钴 | mg/L | 0.007L | 1.0 |
|  | 总镍 | mg/L | 0.05L | 0.5 |
| 备注 | 限值参照《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB 25467-2010表2标准限值 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |
| 本页以下为空白 |

检 测 报 告

| 样品类别：废气 | 第3页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23（第一次） | 活性焦干法脱硫后 | 23UG059A | 固态、液态 |
| 2、废气排放源信息 |  |
| 污染治理设施名称 | 大规模活性焦干法脱硫系统设备 | 投运日期 | 2015.10 |
| 污染治理设施生产厂家 | 上海克硫环保科技股份有限公司 | 排放高度（m） | 120 |
| 3、检测结果 |
| 检测项目 | 检测结果 |
| 砷及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.068 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 0.146 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.030 |
| 铅及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.064 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 0.138 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.029 |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.31×10-3 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 2.82×10-3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 5.84×10-4 |
| 4、相关参数 |
| 相关参数 | / | 检测结果 |
|  | 单位产品排气量（m3/t) | 45147 |
|  | 单位产品基准排气量（m3/t) | 21000 |
|  | 废气平均流速（m/s） | 19.5 |
|  | 烟气流量（m3/h） | 4.96×105 |
|  | 标干废气量（m3/h） | 4.46×105 |
|  | 废气温度（℃） | 24 |
|  | 废气含湿量（%） | 2.8 |
|  | 皮托管系数 | 0.84 |
| 本页以下为空白 |

检 测 报 告

| 样品类别：废气 | 第4页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23（第二次） | 活性焦干法脱硫后 | 23UG060A | 固态、液态 |
| 2、废气排放源信息 |  |
| 污染治理设施名称 | 大规模活性焦干法脱硫系统设备 | 投运日期 | 2015.10 |
| 污染治理设施生产厂家 | 上海克硫环保科技股份有限公司 | 排放高度（m） | 120 |
| 3、检测结果 |
| 检测项目 | 检测结果 |
| 砷及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.042 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 0.090 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.019 |
| 铅及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.057 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 0.122 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.025 |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.15×10-3 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 2.46×10-3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 5.09×10-4 |
| 4、相关参数 |
|  | / | 检测结果 |
|  | 单位产品排气量（m3/t) | 44843 |
|  | 单位产品基准排气量（m3/t) | 21000 |
|  | 废气平均流速（m/s） | 19.4 |
|  | 烟气流量（m3/h） | 4.93×105 |
|  | 标干废气量（m3/h） | 4.43×105 |
|  | 废气温度（℃） | 24 |
|  | 废气含湿量（%） | 2.7 |
|  | 皮托管系数 | 0.84 |
| 本页以下为空白 |

检 测 报 告

| 样品类别：废气 | 第5页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23（第三次） | 活性焦干法脱硫后 | 23UG061A | 固态、液态 |
| 2、废气排放源信息 |  |
| 污染治理设施名称 | 大规模活性焦干法脱硫系统设备 | 投运日期 | 2015.10 |
| 污染治理设施生产厂家 | 上海克硫环保科技股份有限公司 | 排放高度（m） | 120 |
| 3、检测结果 |
| 检测项目 | 检测结果 |
| 砷及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.064 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 0.133 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.028 |
| 铅及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.055 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 0.114 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.024 |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.64×10-3 |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） | 3.41×10-3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 7.07×10-4 |
| 4、相关参数 |
| 相关参数 | / | 检测结果 |
|  | 单位产品排气量（m3/t) | 43628 |
|  | 单位产品基准排气量（m3/t) | 21000 |
|  | 废气平均流速（m/s） | 18.9 |
|  | 烟气流量（m3/h） | 4.81×105 |
|  | 标干废气量（m3/h） | 4.31×105 |
|  | 废气温度（℃） | 24 |
|  | 废气含湿量（%） | 2.9 |
|  | 皮托管系数 | 0.84 |
| 本页以下为空白 |

检 测 报 告

| 样品类别：地下水 | 第6页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23 | 见下表 | 见下表 | 液态 |
| 2、检测结果 |
| 检测项目 | 单位 | 采样点位及检测结果 | 限值 |
| / | / | 23UG044A 厂区1# | 23UG045A 厂区2# | 23UG046A 厂区3# | / |
| pH | 无量纲 | 7.12 | 7.31 | 7.26 | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 110 | 150 | 240 | 450 |
| 硫酸盐 | mg/L | 86 | 106 | 9 | 250 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 3.0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 8.32 | 6.43 | 3.59 | 20.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.02L | 0.166 | 0.359 | 0.50 |
| 氟化物 | mg/L | 0.2L | 0.258 | 0.2L | 1.0 |
| 铜 | mg/L | 0.0075L | 0.0075L | 0.0075L | 1.00 |
| 铅 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.00 |
| 锰 | mg/L | 0.025L | 0.028 | 0.029 | 0.10 |
| 砷 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 铁 | mg/L | 0.243 | 0.116 | 0.065 | 0.3 |
| 汞 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.001 |
| 硒 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.01 |
| 镍 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 备注 | 限值参照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017三类标准限值。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |
| 本页以下为空白 |

检 测 报 告

| 样品类别：地下水 | 第7页共10页 |
| --- | --- |
| 1、样品信息 |
| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23 | 见下表 | 见下表 | 液态 |
| 2、检测结果 |
| 检测项目 | 单位 | 采样点位及检测结果 | 限值 |
| / | / | 23UG047A 厂区4# | 23UG048A 厂区5# | / |
| pH | 无量纲 | 7.16 | 7.28 | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 60 | 88 | 450 |
| 硫酸盐 | mg/L | 11 | 47 | 250 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.6 | 1.7 | 3.0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.84 | 1.99 | 20.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.088 | 0.095 | 0.50 |
| 氟化物 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 1.0 |
| 铜 | mg/L | 0.0075L | 0.0075L | 1.00 |
| 铅 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.01 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 1.00 |
| 锰 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.10 |
| 砷 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 铁 | mg/L | 0.179 | 0.077 | 0.3 |
| 汞 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.001 |
| 硒 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.01 |
| 镍 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.02 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 备注 | 限值参照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017三类标准限值。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |
| 本页以下为空白 |